OGGETTO DEI LAVORI:

COMMITTENTE:

LOCALIZZAZIONE CANTIERE:

DATORE DI LAVORO COMPETENTE

| VERIFICA | PRESENZA | OSSERVAZIONI/RICHIESTE |
| --- | --- | --- |
| E’ POSTO ALL’INTERNO DELL’AREA DI CANTIERE | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (NEL CASO DI APPOGGIO A STRUTTURE ESTERNE) E’ STATO SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA LE PARTI ED E’ STATA DEPOSITATA TRA I DOCUMENTI DI CANTIERE | SI NO NON NECESSARIO |  |
| SONO STATI PREVISTI SERVIZI IGIENICI “CHIMICI” | SI NO NON NECESSARIO |  |
| IL NUMERO E’ CONGRUO RISPETTO AL TOTALE DEGLI OPERATORI (1 S.I. OGNI 10 LAVORATORI) | SI NO NON NECESSARIO |  |
| E’ DOTATO DI LAVABI E SE SI, E’ PRESENTE ACQUA CORRENTE | SI NO NON NECESSARIO |  |
| IL NUMERO DEI LAVABI E’ CONGRUO RISPETTO AL TOTALE DEGLI OPERATORI (1 S.I. OGNI 5 LAVORATORI) | SI NO NON NECESSARIO |  |
| NEL CASO DI SERVIZIO IGIENICO “CHIMICO” IL RISCHIO SANITARIO PER GLI UTENTI E’ DA CONSIDERARSI ADEGUATO | SI NO NON NECESSARIO |  |
| IL SERVIZIO IGIENICO (DI QUALUNQUE TIPOLOGIA) E’ CORRETTAMENTE ALLACCIATO? O IN ALTERNATIVA E’ PRESENTE UN SERBATOIO DI ACCUMULO REFLUI E RELATIVO SMALTIMENTO CON IMPRESA QUALIFICATA |  |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) ALTEZZA MINIMA 240 CM | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) SOPRAELEVATO DAL TERRENO DI ALMENO 30 CM. | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) PAVIMENTAZIONE REGOLARE ED ANTISDRUCCIOLO | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) PARETI LAVABILI | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) ADEGUATA RESISTENZA AL CARICO NEVE | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) COPERTURA IMPERMEABILE E CON INTERCAPEDINE COIBENTE | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) FINESTRE E/O LUCERNARI | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) N. 1 PORTA/25 LAVORATORI | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) SEGNALAZIONE ALTEZZA UOMO PER PORTE TRASPARENTI | SI NO NON NECESSARIO |  |
| (PER LOCALI PREFABBRICATI) PROTEZIONE DALLO SFONDAMENTO DI VETRO SU PORTE TRASPARENTI | SI NO NON NECESSARIO |  |

# Text boxes

Clicca e leggi!

Logistica di cantiere – SERVIZI IGIENICI

www.cantierepro.it